## Slide 1: notions générales et préliminaires pour la HRA Yves Rabbia, O.C.A.- Gemini UMR CNRS 6203
but de l'exposé
donner (ou rappeler) quelques notions de base
tenter d'éviter le terrorisme du vocabulaire ( jargon)
tenter de rendre visuelles et quasi palpables les notions

## Slide 2: le cahier des charges annoncé
La haute résolution angulaire
repose sur des principes physiques simples liés essentiellement aux propriétés de
formation des images dans un instrument d'optique.
On abordera ainsi les notions de
relation objet-image,
de plan pupille
et de fonction de transfert,
de cohérence
d'une onde et de la façon dont ces propriétés peuvent être exploités pour des programmes scientifiques nouveaux.

## Slide 3: fil conducteur
contexte science, motivation, but
boite à outils conceptuelle (formalisme)
fondements théoriques
principes opératoires : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA

## Slide 4: progression le long du fil
contexte science, motivation, but
boite à outils conceptuelle (formalisme)
fondements théoriques
interférométrie, principes : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA

## Slide 5: contexte et motivation
Haute Résolution Angulaire (HRA)
résolution
angulaire
haute ?
on va voir

## Slide 6: science et HRA
but : mieux connaître la morphologie des sources
en décrivant leur distribution d'intensité sur le ciel
avec une finesse d'analyse revelant leurs details
ou au moins en déterminant certains de leurs paramètres
exemples et gradation des besoins
étoiles doubles : séparation angulaire
diamètres angulaires
assombrissement centre-bord : structure radiale
multiplicité : nombre de composants, disposition
atmosphère étendue : structure radiale, onde de choc
matière circumstellaire : étendue, structure
objets compliqués ( Miras )

## Slide 7: morphologie ??? quelques exemples relatifs aux étoiles
disque
uniforme
disque
assombri
binaires
motifs
photosphériques
cocon
symbiotiques
miras
disques et
enveloppes

## Slide 8: finesse d'analyse d'une image , lobe d'analyse
report vers le ciel de l'image obtenue pour une source ponctuelle
on dit aussi : fonction d'étalement ou encore Point Spread Function (PSF)
ciel
foyer
télescope
illustration au niveau du vécu
résultat de
l'exploration
ciel à explorer
lobe d'analyse

## Slide 9: self-speaking illustration

## Slide 10: la situation sans et avec HRA
grandes avancées astrophys. la "spectro"
mais l'axe "" est inexploité
la distribution spatiale reste cachée
le lobe d'analyse lisse les détails
interpétations possibles (modèles) d'accord , mais que choisir ?
où même ça ?
où ça ?
la HRA ouvre l'axe "" et aide à choisir le modèle pertinent

## Slide 11: resolution ....haute, c'est quoi ??
deux points de vue à synthetiser
astronome ( cahier des charges scientifique)
atteindre une échelle de détail suffisamment fine pour permettre une exploitation scientifique
on doit aller chercher la milliarcseconde : 5 10 - 9 radian
distinguer un basketteur sur le limbe lunaire ou un petit pois vu à 1000 km
ingenieur ( cahier des charges technique)
fabriquer l'instrument qui va bien : augmenter la finesse du lobe d'analyse
pb : limite imposée par la diffraction

## Slide 12: affiner le lobe
je veux la milliarcsec !
il y a l'atmosphère !!!
D petit ou D grand , pareil lobe pourri
pas tout à fait pareil tout de même
celestron 8 :
1 Arcsec
Palomar :
1 Arcsec
au lieu de
0.02 Arcsec
et ce n'est pas tout !
en visible il faut compter en km pour D
du calme !
MAIS...
en théorie : augmenter le diamètre => lobe plus fin,

## Slide 13: pour avoir de la HAUTE... deux limitations à "exploser"
1. dimension du collecteur
turbulence atmosphérique
c'est possible avec l'Interférométrie et la synthèse d'ouverture
( détails plus loin )
on ne fait plus d'imagerie classique (directe)
on tend vers l'imagerie interférométrique (indirecte)
ANTICIPATION (détails plus loin)
elle va chercher l'info dans l'espace de Fourier
D
B
en couplant deux (ou plus) télescopes de diamètre D classique
on obtient de l'information spatiale (j'ai pas dit une image !!)
avec une résolution comparable à celle fournie par
un collecteur de diamètre B infaisable.
et l'on peut aussi un peu contourner le problème
de la destruction du lobe par la turbulence

## Slide 14: remarque anticipée
décrire la distribution angulaire d'intensité
ça demande de :
1. mettre en évidence des motifs de détails (détecter)
2. mesurer (exigence de qualité)
pas pareille la difficulté
le succès n'est pas seulement une affaire
de finesse d'analyse spatiale
c'est une affaire de
finesse d'analyse ET de rapport signal à bruit

## Slide 15: Travaux pratiques immédiats
Testez votre résolution angulaire
pas beaucoup
assez beaucoup
pas mal
vachement beaucoup
carrement grave super
hyper mega top
vers
résolution
meilleure
problème
de
Rapport Signal à Bruit
et encore,
ici, il y a un modèle a priori
Oh !
bella
Tchi
Tchi
Catharineta
mais Attention
à l'effet Mona Lisa (plus loin)

## Slide 16: Travaux pratiques immédiats, suite
Testez votre résolution angulaire, sans modèle "a priori"
sans modèle a priori
c'est plus difficile
A Rose
would smell
as sweet
W. Shakespeare
by any other name
Le jabberwock
l'œil flambloyant
ruginiflant
par le bois touffeté
arrivait en barigoulant
traduit de Lewis Carrol
alors ? heureux ?

## Slide 17: progression le long du fil
contexte science, motivation, but
boite à outils ( notations, formalisme)
fondements théoriques
interférométrie, principes : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA

## Slide 18: plan plus détaillé pour le gros morceau
boite à outils ( notations, formalisme)
transformée de Fourier (1 et 2 variables)
convolution
spectre spatial, fréquences spatiales
images
filtrage linéaire

## Slide 19: fourier, quelques rappels
pas celle là non plus
on va toutefois y venir, mais doucement
une fa çon de commencer :
fonction f
transformation
de Fourier
boite noire
TF de f
pas celle là
une autre façon

## Slide 20: un raccourci conceptuel grossier
fonction "brave" ou "sympathique"
( signal physique)
decrite par un ensemble de couples (x, f(x))
description dans l'espace des coordonnées
f(x)
x
il existe une autre description ( espace des frequences)
description par une somme pondérée de
sinusoides de diverses frequences et phases (elles forment une base)
comme pour les vecteurs (ou presque)
+
+
+
f(x)
x
x
composante (x, frequence)
poids
periode = 1/frequence
phase

## Slide 21: complément au raccourci_1
qui sont les fonctions "mechantes" ou "pas sympa" ?
(càd celles pour qui ça ne marche pas en general,
on verra pourquoi, si besoin)
f(x)
x
infini
infini
mais alors : constante = méchante ? oui
et sinusoide = méchante ? oui
mais pour elles "ça marche" (enfin, on se débrouille pour que)
f(x)
x
infini
x
f(x)
f(x)
x

## Slide 22: compléments au raccourci_2
M
la somme sur les sinusoides (frequences notées "u")
est une somme continue et étendue à l'infini ( integrale )
les éléménts de la base ne sont pas de simples sinusoides
mais des fonctions exponentielles complexes (helices)
x
Re (ex,u )
Im (ex,u )
1/u

## Slide 23: un cran plus loin dans le raccourci
Transformée de Fourier (TF) =
opération mathématique (reversible)
permettant de passer d'une description à une autre
coordonnées  composantes (ou fréquences pondérées) TF directe
composantes  coordonnées TF inverse
Espace des coordonnées
Espace des frequences
(ou Espace de Fourier)
TF
mais comment passer d'une description à l'autre ?
on va voir ça, dans une approche candide
description spectrale
description directe

## Slide 24: une analogie sauvage avec les vecteurs
e1
e2
X1= 4
X2= 2
objet algebrique
objet geometrique
direction, sens, longueur, origine
M
deux descriptions
directe
spectrale
retrouver les composantes :
Xk  produit scalaire
note : on peut la jouer à N composantes
(et meme imaginer que N est infini)
bonjour la rigueur !!!

## Slide 25: quel rapport avec Fourier ?
Vecteurs :
composantes Xn retrouvées par produit scalaire
V. en
M
TransFouriée :
fonctions "sympa" : le produit scalaire de f avec g est :
le produit scalaire de f(x) avec composante(x,u) est :
alors on écrit :
un peu comme
V . en

## Slide 26: recapitulons
naviguer d'une description à l'autre
directespectrale : TF
spectrale  directe : TF inverse
on change le signe de l'exponentielle
M
attention,
différence immédiate avec les vecteurs : en fait ici f(u) et f(x)
peuvent être vues comme les composantes l'une de l'autre
^

## Slide 27: mais qu'est ce que ça veut dire toutes ces horribles formules ??
pour appréhender la situation plus intuitivement,
on va fourieriser à la main
mais voyons d'abord quelques fonctions usuelles
qui serviront de cobayes
approche moins abstraite : dessin
f
^
=
x
en bref,
la TF permet de raconter le contenu en fréquences
des fonctions "sympa" (et de quelques autres aussi).
Les formules montrent comment on extrait ce contenu

## Slide 28: fonctions d'usage fréquent _ 1 notations et physionomie
rectangle, rectangle translaté, triangle ou Lambda (),
gaussienne, camembert
1
x
A
( )
x - a
A
a
1
x
A
( x/A)


(

/ 2R)
x
y
R


(

/ 2R)
x
R
x
+A
( x/A)
-A
1
2A
x
exp( - x2/a2)
1
a
1/e
-a
M

## Slide 29: fonctions d'usage fréquent _ 2 notations et physionomie
Dirac World :
Dirac centré, Dirac translaté, peigne et brosse de Dirac
x,y
x
y
x-a, y-b
x
y
a
b
relations cruciales
M
III(x/p)
x
p
x/p, y/q
x
y
p
q

## Slide 30: Fourierisons à la main_ 1
fonction
element de la base
integrale = un point de la TF
une composante du spectre
u
u=0
u
u
u1
u
u
u
u3
u
u
u2
rectangle, porte, pulse

## Slide 31: Fourierisons à la main_2
u
u=0
u
u
u
u1
u
u
u2
u
u
u3
Dirac !
fonction
element de la base
integrale = un point de la TF

## Slide 32: Fourierisons à la main_3
u
u=0
u
u
u
u1
u
u
u2
u
u
u3
Dirac décalé
fonction
element de la base
integrale = un point de la TF

## Slide 33: TF de qqs fonctions usuelles_1
1
x
A
( x/A)
1/A
f(u)
^
u
x
exp( -.x2)
1
1/e
-1/
u
exp( - . u2)
1
1/e
1/


1/

x
+A
( x/A)
-A
1
1/A
f(u)
^
u
M
1
x
A
( )
x - a
A
a
1/A
1/a

## Slide 34: TF de qqs fonctions usuelles_2

(  / 2R)
x
y
R
1
camembert
avec
u
0.001
0.01
0.1
1
log
f(u)
^
M
1.22 / 2R
.R2
f(u)
^

## Slide 35: TF de qqs fonctions usuelles_3
M
usuelles, mais un brin pathologiques
TF à faire à la main comme exercice
x
u
constante
cosinus
x
u
p
1/p
- 1/p
x
Re (ex,u )
Im (ex,u )
1/f
u
f
III(x/p)
x
p
u
f
III(p.u)
1/p

## Slide 36: complication : on la joue à 2 variables
signal physique "sympa" :
support borné, pas d'explosion
x
y
qu'est ce qui change ??
les composantes ne sont plus des "sinusoides"
(fonctions complexes)
+
ce sont (fonctions complexes aussi)
des sortes de tôles ondulées
(mais avec des parties negatives)
de diverses
periodes, phases et aussi orientations
+
+
+
+
+
l'objet sera à nouveau
une somme pondérée
de composantes à 2 variables

## Slide 37: deux variables , suite
algebriquement aussi ça change un peu
le reperage d'un point de l'objet necessite
deux coordonnées (x et y) ou un vecteur
de même une frequence nécessite désormais aussi
deux valeurs ( orientation ) ou aussi un vecteur
ainsi une composante de base s'ecrit (on retrouve un produit scalaire):
U

## Slide 38: complement pour composante de base à 2 variables
Une tôle ondulée (cosinus)
dans l'espace (x,y)
un couple de diracs
(TF du cosinus)
dans l'espace de Fourier
( plan (u,v) )
u
v
u1,v1
0,0
u2,v2
y
x

## Slide 39: soufflons un peu, avant d'autres complications

## Slide 40: nouvelle complication !! convolution (ou produit de convolution)
exercice préalable : convolution discrète
départ : deux listes de nbres f et g,
on les décale et on multiplie terme à terme
puis on fait la somme de tous les produits obtenus
le résultat h, est une fonction du décalage X
exemple avec f = 0 0 0 1 1 0 0 0 et g = 0 0 1 1 1 0 0 0
f
g
2
1
0
2
1
somme
des produits
decalage X
-2
-1
0
1
2
h(X)
x
résultat :

## Slide 41: convolution_2 on joue avec des fonctions
mais pourquoi toutes ces acrobaties ??
c'est un outil mathematique courant
on en verra une utilisation bientôt
on part de deux fonctions f(t) et g(t)
on retourne l'une et on la translate (décalage x)
on fait leur produit f(t).g(x-t) et on integre sur "t"
M
retournement
on fabrique ainsi une fonction h(x) appelée "produit de convolution"
et dont la variable est le décalage x
notation consacrée (et pas très heureuse)

## Slide 42: convolution_3, en "live"
x = zero
x = x1
x = x2
x = x3
x < 0
t
t
t
x
t
t
t
x
t
t
t
x
t
t
t
x
t
t
t
x
feeling resultant : convolution attenue la raideur des bords : lissage
f(t)
g(x -t)
f(t).g(x -t)
h(x)
décalage
t
f(t)
t
g(t)
départ

## Slide 43: convolution_3 travaux pratiques
t
f(t)
g(t)
h(x)
x
t
A
A
A
A
t
f(t)
g(t)
h(x)
x
t
a
a
t
f(t) = (t)
g(t) = (t – a)
h(x) =(x – a)
x
t
a
a

## Slide 44: convolution_4 on le fait aussi avec deux variables
illustration
ça rappelle
quelque chose,
on y reviendra
résultat de
l'exploration
ciel à explorer
lobe d'analyse
acteurs : f(t,z) et g(t,z) décalages : x et y
M

## Slide 45: theoremes outils pour TF
translation de f :
chgmnt d'échelle
convolution
autocorrelation
parseval (rayleigh)
déjà pratiqués sans le dire
super important grave méga
point de départ :
TF
M

## Slide 46: spectre spatial, fréquences spatiales
(un retour sur) et un cran plus loin

## Slide 47: retour sur fréquences, spectres
un signal physique peut être décrit
comme la somme pondérée de plusieurs sinusoides ( Fourier)
la pondération des termes de cette somme est le SPECTRE du signal
quelconque
spectre
continu
Schboumpf
périodique
spectre
discret
VOOOO.....
A( t)
t
S ( f )
f
Driiiiiiii
pour signal très localisé : il faut beaucoup de sinusoides et des hautes frequences
alors : spectre continu et très étendu
FLAK
cas limite Dirac

## Slide 48: signal sonore : fréquences temporelles (1 / temps ) distribution spatiale d'intensité : fréquences spatiales ( 1 / longueur ) frequences angulaires ( 1/angle)
image commode déjà vue :
tole ondulée (avec parties négatives)
+
+
+
travaux pratiques :
il y a dans la salle de magnifiques fréquences spatiales, trouvez les !
retour sur fréquences spatiales

## Slide 49: encore frequences spatiales, travaux pratiques (suite)
tôle ondulée dans l'espace (x,y) --> un couple de diracs dans plan (u,v) )
x
u
u
x
p
x
A
u
1/A
1/p
algèbre :
M

## Slide 50: fréquences spatiales, suite des travaux pratiques
Zèbre =
cheval + grille
( grosse freq spatiale)
Z(u,v)
u
v
x
y
cheval de cirque =
cheval + quadrillage
(double créneau)
je rajoute les fréquences
qu'il faut
Z(u,v)
u
v
changer votre zèbre en cheval de cirque
S(u,v)
u
v
j'enlève la grille

## Slide 51: exemples de distributions spatiales et de spectres spatiaux
distributions
spectres (module)
distribution spatiale de l'objet:
attention : le spectre spatial est une fonction complexe
ici on montre seulement le module du spectre spatial
spectre spatial

## Slide 52: spectre spatial, exemples, suite
distributions
spectres (module)

## Slide 53: spectre spatial , exemples, suite de suite
distributions
spectres (module)
on peut reprendre tout ça et remplacer
"distribution" par "source"

## Slide 54: vivre dans l'espace de Fourier
distribution
spectre (module)
support étroit
support large
composite
composite
dissymétrie
modulation
(présence de franges, effet de phase)
on y reviendra
bords raides, angles vifs
A étroit + B large
^A large, ^B étroit mais ce n'est pas toujours une simple somme
hautes fréquences à fort poids
forme douce ("smooth")
hautes fréquences moins présentes

## Slide 55: images_1
IMAGES
tentons une définition :
une représentation plus ou moins fidèle (plus ou moins détaillée)
d'un "objet", représentation formée par une distribution d'energie
apportée par la lumière
"plus ou moins détaillée", ça concerne la résolution de l'image.
"distribution d'énergie" , ça concerne
l'énergie lumineuse collectée par un capteur bi-dimensionnel (pixels)
et restituée comme un tableau de valeurs
illustration tout de suite

## Slide 56: images_2 : image & vision, image & capteur
champ
de vue
cerveau et
image mentale
distribution 2-dim d'energie collectee et restituee par un capteur

## Slide 57: images_3 : tableau de nombres
image : ensemble de "pixels"
restituant une distribution homothétique
de "pixels" de l'objet
le cerveau ( ou l'ordinateur)
reçoit un ensemble de nombres
qu'il sait ranger en un tableau reproduisant
la disposition des capteurs de la rétine ou de la caméra
en affectant un motif à chaque nombre (exemple : 0 blanc, 1 noir) le cerveau fabrique une distribution de pixels et l'enregistre,
et c'est cette distribution que nous appelons image vue
0000000
1110111
1111111
0011100
0011100
0000000

## Slide 58: images_4 résolution et résolution
résolution du capteur : N1*N2 pixels ou encore
x microns par pixels on parle ici de période spatiale
ce qui compte pour l'astronome, ce sont
les pixels sur l'objet, autrement dit la résolution angulaire
(et fréquences spatio-angulaires associées)
elle ne dépend pas seulement du capteur
elle dépend aussi de l'instrument
et des conditions d'observation
Un pixel sur l'objet peut couvrir
plusieurs pixels du détecteur

## Slide 59: images_5 , energie lumineuse ! parlons lumière
lumiere : rayons, ondes , photons, quantons, ...
rayons : optique geometrique
position et grandeur des images
aberrations
tracé de rayons logiciels Zemax, Asap, Apilux, Oslo, .....
ondes : amplitude complexe, propagation,
diffraction, interferences
optique de fourier
on accède à l'aspect détaillé de l'image
photons, quantons : emission, detection
coherence

## Slide 60: optique géométrique_ 1 position et grandeur : tracé de rayons
F
centre
optique
p
p'
objet
image
parmi les rayons issus de l'objet (source)
certains, remarquables, suffisent à construire l'image
objet
à l'infini
image
à l'infini
f1
f2
montage fréquent : systeme afocal
objet
image
d'
d
en résumé, formules :
1/p +1/p' = 1/F
 = d'/d = grandissement

## Slide 61: optique géométrique_2 plans "image" , plans "pupille"
exemple : marche des rayons dans un afocal
image à l'infini
hors d'axe par

L1
L2


objet à l'infini
hors d'axe par

plan image
plan image
plan image
lorsque le hors d'axe varie, on trouve une section de faisceau
commune à tous les faisceaux : cette section positionne un plan pupille
L1
L2
plan pupille P1
plan pupille P0
plan
image
une autre façon de dire
plan pupille
=
invariant vis à vis
du basculement
des faisceaux
P1 est l'image de P0 donnée par L2

## Slide 62: détails obtenus avec optique géometrique (Zemax) distribution d'impacts de rayons : spot diagramms
on a du détail (aberrations), mais l'optique géométrique
ne donne pas accès de façon fondamentale (physique)
au détail des images
pourquoi ?
40 m
1000 m
10000 m

## Slide 63: diffraction_1 l'optique géométrique ne restitue pas l'aspect détaillé des images. Pourquoi ?
parce que !

## Slide 64: diffraction_2
pour l'optique géométrique (stigmatique)
l'image d'un point est un point
S
S'
image
système
optique
objet
l'experience montre que ce n'est pas le cas
la cause en est la nature ondulatoire de la lumière
et la diffraction
latin : diffractare / éparpiller

## Slide 65: diffraction_3 image d'un point source
l'energie lumineuse n'est plus transportée le long d'un rayon
mais plutôt par une série de vagues (sinusoides)
leurs crètes forment le front d'onde (rayons sur la normale au front)
intensité
à la différence de ce qu'on attend avec le modèle des rayons ,
au foyer d'une lentille on ne trouve pas un point
mais une tache de forme particulière (sorte de sombrero)
la tache d'Airy (astronome royal, 18..?)
remarque : et pourquoi ici ça converge ?

## Slide 66: modele ondulatoire : amplitude complexe
propagation du champ, de S (source) à P (observation)
x
y
z
S
P
Y
X
Z
r(S,P)
VS(t) = A.cos( 2t) = Re[A.exp( 2t)]
on préfère manipuler A.exp( 2t)
M
ce qui intéresse la formation des images c'est le front d'onde
alors pour décrire l'onde on ne garde que la partie spatiale
car c'est r(S,P) ou r(x,y,z) qui décrit la forme du front d'onde
 (x,y,z) = A.exp( 2r/))
A : distribution spatio-spectro_angulaire
P en W/(m2.m.ster), E en J/(m2.m.ster)
VP(t) = la même chose mais décalée dans le temps = A.exp( 2t-t0))
dans le vide t0 = r/c
par suite, on écrit
VP(t,x,y,z) = A.exp( 2t- r/c)) = A.exp( 2t - r/) )
note :
Puissance transportée P = ll2 Energie recueillie pendant E = P.

## Slide 67: illustration : front d'onde, phase, chemin optique
onde sphérique
x,y
z
r2(x,y,z) = x2+y2+z2
M
onde plane (source ponctuelle à l'infini)
x,y
z
r (x,y,z) = z
V = A.exp(2t – )
dans le vide  = 2. r/
dans un milieu d'indice "n",  = 2. n.r/
phase de l'onde 
la forme du front d'onde est donnée par "n.r", chemin optique
les fronts d'onde sont des surfaces "équiphase"

## Slide 68: suite illustration : front d'onde
surfaces onde plus ou moins "cabossées"
influence du milieu traversé ( géométrie et indice de réfraction)
image
image aberrée
l'amplitude complexe, et en particulier r(x,y,z)
permet de vehiculer dans les calculs la forme du front d'onde
et surtout ses écarts par rapport à
une surface d'onde idéale : plane ou sphérique
(ce qui gouverne les aberrations et la qualité de l'image)
n1<n2<n3
n1
n2
n3

## Slide 69: diffraction, images et Fourier
diffraction  distrib d'amplitude
energie = module carré amplitude
image = distrib energie E(x,y)
on peut aussi l'exprimer en nbre de photons
cas très frequent
la distribution d'amplitude
s'exprime par une TF
ce que décrit l'optique de Fourier

## Slide 70: attention : prise de tête !!

## Slide 71: optique de Fourier_1 fondements
principe de Huyghens Fresnel :
chaque point Qn d'une distribution d'amplitude
émet une onde sphérique
Ces ondes sphériques
ne sont pas forcément en phase mais elles sont toutes synchrones :
leurs différences de phase se conservent au cours du temps.
amplitude complexe :
au cours de la propagation la phase augmente
proportionnellement au trajet parcouru
(la phase vieillit,
le vecteur champ dessine une hélice)
Re ()
r(x,y,z)

Im ()

phase
Qn
Qk
P
rn
rk
L'onde reçue en un point P distant, est la somme de ces ondes sphériques
(addition des amplitudes complexes,
dont la phase porte le trajet parcouru de Qn à P)

## Slide 72: optique de Fourier_2 fonctionnement
point clef (il exprime le principe de H-F):
connaissant la distribution d'amplitude dans le plan 
je peux calculer la distribution d'amplitude
en chaque point du plan x,y
M
z
y
x


x,y
z

r (x,y )
d
Qn
P
et comment je fais ça ?
en sommant les amplitude reçues en P
chacune portant le chemin r qui dépend
des Qn (d'où et ) et de P (d'où x et y)
ce qui, pour une distribution
continue en  et se traduit par

## Slide 73: optique de Fourier_3 convolution et Fourier
M
horrible mais, architecture connue ou reconnue
amplitude arrivée = coeff . [ convolution : amplitude départ * propag]
(x,y)  [() convoluée avec fonction de et de ]
et aussi, encore après algèbre, autre architecture reconnue :
c'est du Fourier ! (d'où le nom, bien sûr) avec u,v = x,y /(d)
M
M
après approximations et algèbre (Fresnel, Pythagore, Kirchhoff-Helmholtz)
horrible ! juste pour le frisson

## Slide 74: au secours !! ça veut dire quoi tout ça ??
situation standard et simplifiée
 = amplitude sortant du diaphragmme
 = (amplitude incidente) x (transmission diaphragmme)
 = () x ()
Fx,yamplitude dans le plan focal
Fx,yTF de A(), avec les variables u = x/F et u = y/F
M

z
x,y

F
F(x,y) = A (x/.F, x/.F)
^

## Slide 75: optique de Fourier _ illustration_1
onde plane incidente on-axis
M
= 1
transmission : camembert rayon R :
(/2R) avec  = 
amplitude plan focal
x,y2.J1 (
avec Z = .2R.q et q = x2+y2 /F
intensité (Airy pattern):
I(q) = l  l2 = .R2. [2. J1(.2R.q ) /(.2R.q )]2

## Slide 76: optique fourier : phenomenologie
F augmente, le support de Â s'élargit (proportionnellement à F)
augmente, le support de Â s'élargit (proportionnellement à )
x doit courir plus loin pour que Â atteigne une valeur donnée
F(x,y) = A (x/.F, x/.F)
^
exemple avec le Jinc de Z où Z = .2R.q et q = x2+y2 /F
le premier zero est à Z= 3.83 (c'est comme ça , c'est les maths)
à quelle distance de l'origine
se trouve le premier zero ?
3.83
Jinc(Z)
Z
M

## Slide 77: optique de Fourier _ illustration_2
très important : onde plane incidente off-axis




après algèbre (Dirac) : intensité = (Airy pattern décalé)
I(x) = l xl 2 * x/F= I(x/F - )
simple translation selon x

z
x,y

x,y

phase en "" = phase liée à l'inclinaison
de la surf d'onde (plane)
à un instant "t", le front d'onde arrivant aux  positifs
est plus "jeune" que le front arrivant au centre
il porte un retard de phase (d'où signe "moins")

## Slide 78: chapitres
besoin de
récupérer un peu !

## Slide 79: filtrage linéaire_1
syst. phys.
signal entree
signal sortie
entree "(t)"
reponse impulsionnelle "h(t)"
syst. phys.
syst. phys. = filtre linéaire
niveau sortie  niveau entree
h invariant par translation
de ces propriétés , il résulte que
pour un filtre dit "linéaire" la relation "entrée-sortie"
s'exprime par un produit de convolution
on va voir ça d'abord avec l'algèbre
exemple temporel
filtre : h(t) =
temps
temps
translation : (t) --> (t - )

## Slide 80: filtrage linéaire_2
M
pourquoi la relation entrée-sortie s'exprime-t-elle par une convolution ?
réponse sortie
temps
signal entrée
temps
tk
tk+1
tk+n
Ak
Ak+1
Ak+n
filtre h(t)
d'où la relation entrée-sortie
r(t) = s(t) * h(t)
le signal en entrée s(t) peut être continu, alors les "k" discrets
sont remplacés par la variable et l'on reconnait une convolution:
pour chaque dirac en entrée, la réponse est une fonction (étalement du dirac),
les réponses successives se chevauchent et
créent une nouvelle fonction qui est la réponse globale du filtre
h(t)

## Slide 81: filtrage linéaire_3
translation : (x,y) --> (x-a, y-b)
h(x,y) =
spatio-angulaire
relation objet-image
I(x,y) = O(x,y) * h(x,y)
temporel
filtre : h(t) =
translation : (t) --> (t - )
relation entrée-sortie
r(t) = s(t) * h(t)
r(t)
s(t)
et en optique ?
on retrouve des choses familières
note : dans la réponse des détails sont perdus
on a perdu des hautes fréquences, on a filtré-passe-bas

## Slide 82: deux remarques importantes
remarque 1 :
la relation objet-image ne suppose rien
sur la forme de la pupille
elle peut être diluée (domaine non connexe)
remarque 2 :
la convolution dans la relation objet-image implique
que la reponse impulsionnelle (reponse à un dirac)
est invariante par translation (décalage hors d'axe)
si tel n'est pas le cas, la relation de convolution
n'est pas valide
on ne devrait pas parler de fonction de transfert
on s'arrangera toutefois pour pouvoir décrire
comment sont transmises les frequences spatiales
z
y
x



## Slide 83: filtrage linéaire_4 encore du Fourier ! !
relation objet-image I(x,y) = O(x,y) * h(x,y)
description de l'image dans l'espace des coordonnées
en optique h(x,y) = Point Spread Function (fonction d'étalement, Airy pattern)
T(u,v) = fonction de transfert = TF de la réponse impulsionnelle
description dans l'espace des frequences : un coup de TF
x
P()
F

syst
opt
M

## Slide 84: fonction de transfert_1
2
Elle indique comment les fréquences sont transmises par l'instrument
elle a la même forme que l'autocorrélation de la pupille d'entrée
mais les variables ne sont pas les mêmes (longueurs et frèq. spatio-angulaires)
optique de Fourier : PSF = TF(pupille) 2
fonct. de transfert = TF(PSF) = TF(TF(pupille) 2)
ce qui nous ramène (en gros) à :
fonct. de transfert = pupille  pupille (Parseval-Rayleigh)
Telescope ==> pupille , autocorrelation 
spectre objet (source)
fonction de transfert
spectre image (transmis)
freq spat

## Slide 85: fonction de transfert _2 on s'en sert comment ??
exemple à 1 variable :
exo : quelle fréquence spatiale de l'objet
sera transmise avec un gain 0.5
pour un télescope de 10 m, utilisé à 5 µm ?
réponse : D/21million. Un million de quoi ?
de cycles / radian , on dit aussi rad-1
1
u
D/
D/2
1

D
( /D)
/D
l (u) l2
^

u
+D/
u( u/D)
-D/
1
T(u) = TF de la PSF
c'est quoi cette histoire de radian-1 ?
et quel rapport avec la pupille ?
pupille diamètre D,
lobe : /D angle en radian, frequence u = 1/lobe en rad-1 = D/
M

## Slide 86: chapitres
détente ?

## Slide 87: progression le long du fil
contexte science, motivation, but
boite à outils ( notations, formalisme)
fondements théoriques
interférométrie, principes : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA

## Slide 88: cohérence_1 détection et nouveau modèle ondulatoire
détection du rayonnement
détection quadratique (domaine optique et IR) d'un champ 
c'est l'opération < 2 > = signal de sortie = Intensité I,
avec < > pour moyenne statistique
moyenne réalisée en fait sur
le temps d'intégration du détecteur

<  2 >
M
termes
d'énergie
terme
d'interférence
cas particulier : deux champs ,  et
reçus simultanément sur le détecteur

## Slide 89: cohérence_2 définition & nouveau modèle
cohérence
notion mutuelle : cohérence de ceci avec cela
exemple : cohérence de deux champs elmg
pour deux champs elmg:
cohérence = aptitude à former des interférences observables (durables)
un modèle à caractère aléatoire est necessaire (date, phase, polar)
succession de trains d'onde amortis avec (entre autres)
date d'émission et phase à l'origine aléatoires
temps
longueur d'un train d'onde :c  1/ intervalle spectral 
le modèle retenu jusqu'ici V(t) = A.exp (i.2.t+) prédit
des interférences partout, il n'est pas compatible avec l'observation
V(t)
t

## Slide 90: cohérence _3 degré de cohérence
la quantité < * > peut servir à mesurer l'aptitude à interférer
mais elle dépend des intensités.
M
degré de cohérence (complexe)
avec Ik = < k 2 >
En gros, on peut voir comme une covariance normalisée
on préfère définir une aptitude comprise entre 0 et 1
(indépendance des intensités des champs)

## Slide 91: addition des champs : deux situations typiques
ici le terme d'interférence n'est pas tué par la statistique
toutefois il ne peut exister que si les oscillations jumelles se rencontrent
alors on a interférence observable seulement si (r1 - r2) / c < tc
c'est pour ça que tc est appelé : temps de cohérence
addition cohérente
on a une machine qui peut faire
la somme des champs avant detection
S
P2
1
2
P1
+
r1
r2
addition incohérente
le terme d'interférence
est tué par la moyenne statistique
S1
S2
1
2
on en tire la relation (non-coherence) :
S1
S2
1
2



## Slide 92: une troisième situation : le mélange des deux premières
addition partiellement cohérente
plusieurs sources S1,S2,…Sn
et la machine à additionner
avant détection.
P2
n1
n2
P1
+
rn1
rn2
S2
Sn
S1
Au final, le détecteur donnera une somme de termes d'interférence
dont le résultat sera gouverné par la distribution des points sources
phénoménologie :
toutes les sources Sk vont donner un terme d'interférence durable (situation 2), indépendament les unes des autres,
mais ce terme sera plus ou moins grand selon le décalage (rk1 – rk2 )
Sk
P2
P1
+

## Slide 93: sensibilité du terme d'interférence aux différences de trajet
illustration de :
"ce terme sera plus ou moins grand selon le décalage (rk1 – rk2 )
<




*
>

t
P1
P2
Sk
fort
faible
quasi-nul

## Slide 94: la 3eme situation : la distribution source et le signal obtenu
on considère une répartition continue de sources formant O()
Le champ issu de  est noté  il est tel que <lA()l2> = O()
Le champ total arrivant sur P1 est noté 1
La distance P1P2 est B
P2
P1
+
O()
B

()
P1 voit arriver la somme des A(), avec différents trajets r1
et similaire pour P2
l'expression du signal détécté
fera apparaitre des produits d'intégrales
M

## Slide 95: et alors ?
le pb revient à exprimer la différence
des phases causées par la différence des trajets r1( et r2(
et à gérer les moyennes < truc.machin >
pour les phases on a déjà vu la situation


pour les moyennes aussi
relation de non-cohérence : <A().A*() > = O() . ( 
et alors et alors ??
ce qui devient (merci Dirac)
M

## Slide 96: et alors de alors de alors ???
et alors si on regarde bien, ça s'écrit aussi autrement
c'est aussi la TF de O()
pour la valeur B/ de la fréquence u !! BONG !
good grief !
de même :
on trouve (idem pour I2) la TF de O() à l'origine Ô (u=0)
ça s'appelle aussi : le théorème de Van Cittert & Zernike
alors pour le degré de cohérence
on trouve la TF de O à la frequence B/normée sur
sa valeur à l'origine
M

## Slide 97: special fous-furieux : théorème de Van Cittert & Zernike (VCZ)
on fait le coup de la non-coherence
2.
3.
ainsi :
finalement :
remarque :
et
c'est le th VCZ
1.
M
M
M
M

## Slide 98: récapitulons
de même qu'on peut définir des fréquences temporelles pour un signal
on peut définir des fréquences spatiales pour une distribution 2-dim
on appelle spectre spatial d'une source
la TF de la distribution angulaire d'intensité de cette source
après normalisation de cette TF sur la valeur à l'origine
la coordonnée conjuguée des angles est appelée fréquence spatio-angulaire
le théorème VCZ nous dit que le dégré de cohérence
entre les champs prélevés en deux points distants de B
est égal au spectre spatial de la source pris à la fréquence spatiale B/
c'est la clef pour aller chercher l'info dans l'espace des fréquences
reste à trouver la machine qui fait le boulot
tout cela doit nous rendre heureux,
on va voir pourquoi (mais vous l'avez déjà deviné)

## Slide 99: soufflons un peu, et prenons l'air avant la suite qui est pire que tout !

## Slide 100: progression le long du fil
contexte science, motivation, but
boite à outils conceptuelle (formalisme)
fondements théoriques
interférométrie, principes : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA

## Slide 101: coup d'envoi de l'interférométrie : Fizeau, 1868
"il existe en effet pour la plupart des phénomènes d'interférences,....,
une relation remarquable et nécéssaire
entre la dimension des franges
et celle de la source lumineuse,.... d'où, pour le dire en passant,
il est peut-être permis d'espérer qu'...... il deviendra possible
d'obtenir quelques données nouvelles
sur les diamètres angulaires de ces astres."
A.H.Fizeau,1868, CRAS, rapport sur le prix Bordin

## Slide 102: interféromètre (mesureur d'interférences)
interferometre = instrument à pupille d'entrée diluée
plusieurs visions à gérer simultanément
interferometre = instrument qui rend observable le degré de cohérence
interferometre = filtre de frequences spatiales
interferometre = instrument dont la resolution maximale
correspond à la frequence Bmax /
d'où de l'info à Haute Résolution Angulaire, mais pas forcément une image
on va illustrer ces visions
dans le cas académique
aussi appelé :
configuration Fizeau
do it yourself !

## Slide 103: interféromètre instrument à pupille diluée
schema récapitulatif général
optique de Fourier
amplit. 
transm P
amplit Q
amplit Q
^
phases liées aux trajets
pupille d'entrée plan image
valeur moyenne
sur chaque ouverture

considérons P = + + - = 
x


on aura Q() = B/2B/2
et par TF :

## Slide 104: rendre observable (mesurable) le degré de cohérence : l'interféromètre comme additionneur cohérent
intensité dans le plan focal = l amplitude l 2
l'interféromètre a rendu observable le degré de cohérence
 est présent dans l'intensité observée,
par l'amplitude de la modulation sinusoidale
plus facile à retenir
Intensité = 2. Airy.( 1 + . cos ) ou (1+V.cos), V : Visibilité
ce qui donne
et voilà (B/)
petite arnaque maths
au passage, on peut en discuter

## Slide 105: tout ça c'est des maths, où est la physique ?
Intensité
observée
x

*
*

chaque point source donne sa propre figure de frange, toutes les figures s'ajoutent en intensité et reduisent
le taux de modulation :
source plus large  taux plus faible = plus petit
mais alors…...
on sonde la source avec un lobe d'analyse
à la fois large et étroit !!, angoisse ??
telescope

## Slide 106: alors que fait notre lobe frangé ?
il sonde, il ausculte, il interroge la source
et mesure la "présence" de chaque fréquence
idéalement la source répond
par la "visibilité" des franges obtenues
(taux de modulation de leur amplitude)
c'est le degré de cohérence
alors grâce à VanCittert et Zernike
on a un point du spectre spatial de la source
à chaque base , une fréquence et une réponse
chaque fois une petite information ( fréquence, visibilité)

## Slide 107: entendre les réponses de la source
on compile
les réponses
par un graphe
base freq réponse
B1 u1 plein beaucoup
B2 u2 assez beaucoup
B3 u3 quasi rien
B4 u4 quelques chouillas
ainsi base après base
on construit peu à peu
une courbe de visibilité
qui est supposée reproduire
une coupe du spectre spatial de la source
pb
ab
qr
qch
réponse
question
u1
u4
Nous sommes allés chercher de l'info dans l'espace des fréquences

## Slide 108: interferomètre comme filtre de frequences spatiales_1
reponse impulsionnelle h(x) = intensité observée avec dirac sur l'axe
dans un domaine angulaire limité,
elle est invariante par translation (réponse à un dirac hors d'axe)
(déjà vu pourquoi)



## Slide 109: interferomètre comme filtre de frequences spatiales_2
h(x) invariant par translation :
on a donc la convolution
dans la relation objet-image
on a T(u) fonction de transfert = TF de h
(on simplifie l'expression de h(x) pour garder l'essentiel)
D/
u
B/
u
1
1/2
1
on peut ( par exemple) sonder la freq spat. B/avec un gain 1/2
un telescope de diamètre B sonderait cette freq avec un gain zero

## Slide 110: fonctions d'un interféromètre
comme instrument scientifique
l'interféromètre a pour fonction
d'echantillonner la surface d'onde incidente
pour en tirer ( grace à Mrs Van Cittert & Zernike)
un echantillonnage du spectre spatial de l'objet
telescopes
guidage faisceaux
recombinaison
detection
collection
correlation
entrée
sortie
comme montage optique
l'interferometre a ( au moins) 2 fonctions :
collection : ramasser les champs en P1 et P2
corrélation : fabriquer <1.2*>, covariance des champs
attention il faut aussi garantir que la différence des trajets
"source-détecteur" reste bien inférieure à c.tc = (longueur de cohérence)

## Slide 111: configuration Fizeau
Fizeau , (c'est le cas académique déjà vu)
le télescope réalise par construction
collection ET corrélation
La base est limitée par le diamètre du télescope
La pupille de sortie est homothétique de la pupille d'entrée
remarque : si on écarte les trous du masque (augmenter la base)
les franges se resserrent, mauvais pour les mesures (biais)
B
b
entrée
sortie

## Slide 112: configuration Michelson
gros avantage :
quand on fait varier la base, l'interfrange ne change pas
On échantillonne de façon identique les figures de franges
inconvenients : reduction du champ de vue, metrologie exigeante,
on perd la convolution pour la relation objet-image
La base n'est pas limitée
par le diamètre du télescope
Ce sont les miroirs collecteurs qui fixent la frequence spatiale sondée
Michelson :
les étapes collection et corrélation
sont bien séparées et indépendantes
B
b
La pupille de sortie n'est pas homothétique de la pupille d'entrée
la disposition est quasiment ce qu'on veut

## Slide 113: questions de pupilles
pupille d'entree :
ensemble des ouvertures collectrices (étape "collection)
pupille de sortie :
ensemble des images des ouvertures collectrices
(etape recombinaison)
attention :
"pupille de sortie"
ne signifie pas
"image de la pupille d'entrée", mais ça peut arriver

## Slide 114: extension de la configuration Michelson
on peut aller plus loin dans la séparation des collecteurs :
télescopes indépendants ! Radioastronomes, Labeyrie
les deux configurations F et M,
réalisent en principe l'équilibrage
des trajets optiques par construction
ce n'est plus le cas ici
il y a des contraintes métrologiques
en termes de lignes de retard
(équilibrage des chemins optiques)
trajets optiques égaux par construction
inchangés pendant la poursuite

## Slide 115: codage de l'information
c'est l'affaire de l'étape "recombinaison"
jusqu'ici on a illustré un seul type de codage "champs de franges dans le plan image, en lumière filtrée (quasi-monochromatique)"
il y a aussi : double fourier spatio-spectral, mode Courtès, heterodyne
info dans
plan pupille
info dans
plan image
franges
teinte plate
lumière filtrée
lumière dispersée
on parle aussi (abusivement ?) de codage temporel et codage spatial
et de recombinaison mono-axiale et multi-axiale
différentes combinaisons (et appelations) apparaissent ci-dessous

## Slide 116: champ de franges, lumière dispersée_1
jargon :
spatial
multi-axial
mode : x-
x
d
d
image franges
d'Young
dispersées
plan image
sur cible caméra
T1
T2

réseau


x

lumière filtrée, mode (x,y)
ici lcoh se rapporte
à , et non plus à 
lcoh plus grande
ici lcoh = 

## Slide 117: champs de franges, lumière dispersée_2
spatial
multi-axial
mode : x-

## Slide 118: teinte plate , plan pupille_1
les pupilles de sortie
ont une séparation nulle

/4
OPD =

/2
rappel
anneaux de Michelson
modulation
de diff de marche
le détecteur ne voit que le centre,
brillant/sombre alterné
recombinaison
mono-axiale
d = d1 - d2
d1
d2
signal s(d)
pupilles imagées
sur detecteur
T1
T2
BS
mesure
détecteur

## Slide 119: teinte plate, plan pupille_2
on module
on démodule
détection synchrone
collecteur
correlateur
Detecteur
Demod
comment sortir un contraste ? codage temporel :
modulation de chemin optique, modulation de signal teinte plate
d
S(d)
/2
ddm modulée
signal : energie modulée
temps

## Slide 120: teinte plate, plan image
d = d1 - d2
d1
d2
signal s(d)
detecteur
monopixel
dans
plan image
T1
T2
BS
ou
miroir sur
piezo
plan image
mais
mono-axial
et temporel

## Slide 121: encore une ou deux longueurs heureusement , bientôt la bouffe !

## Slide 122
il mesure le module
du degré complexe de cohérence
qu'on appelle aussi visibilité
aprés toute une procédure d'observation et de traitement des données ,
on obtient une estimation de cette visibilité.
Cette visibilité est supposée être
une mesure du module du spectre spatial de la source
à la fréquence spatiale B/
Le boulot de l'interféromètre, c'est d'abord (mais pas seulement)
" construire des courbes de visibilités"
un interféromètre ne mesure pas des diamètres angulaires
la production de l'instrument "interféromètre" à deux télescopes
V(B/)
u= B/

## Slide 123
camembert ou
boite de pilules
( brillance en
disque uniforme)
assemblage de boites de pilules
(étoile et enveloppe):
linéarité de la TF
O(

)
| O( u,v) |
^

| O(

) |
^
| O(

) |
^

|
O
^
(
B

) | =








2.J
1
( .
B

.

)
.
B

.

premier zéro pour
B = 1. 22 
fonction de visibilité en module : nappes de visibilité

## Slide 124: un exemple non réaliste mais utile
puissances collectées
P* = 12 . F*
Penv =(32 - 22 ). Fenv
Ptotal = P* + Penv
O() = O*() + Oenv()
P*
TF(O*)
B/
TF(Oenv)
2
3
camembert 3 – camembert 2
P*/Ptotal
B/
V(B/
1
Penv/Ptotal
la courbe de visibilité permet d'estimer P*/Penv
très utile aux modélisateurs

## Slide 125: petit résumé graphique
objet
visibilité
objet
visibilité

## Slide 126: 2 ou N telescopes
DEUX TELESCOPES (une base) : c'est plutôt limitant
un point du spectre à chaque base, c'est pas beaucoup
et c'est long pour avoir un échantillonnage du spectre spatial bien fourni
En plus on perd l'information sur la phase (spectre = complexe)
En gros la philosophie de base c'est
de se contenter de peu de visibilités
de faire des hypothèses sur la source
de controler ces hypothèses par les visibilités obtenues
le controle par l'observaton fournit les paramètres du MODELE
choisi pour décrire la source
et PAS CEUX DE LA SOURCE !!!

## Slide 127: synthèse d'ouverture vers l'imagerie interférométrique


B1
B2
B3
u
v
B1/
B2/
B3/
on peut gagner beaucoup en combinant PLUS DE DEUX TELESCOPES
N telescopes => N.(N-1)/2 visibilités simultanément
En plus on a de l'information sur les phases, ce qui contraint efficacement
les modèles à tester (cloture de phase)
On ne travaille plus seulement sur une courbe de visibilité (coupe du spectre)
on travaille sur des nappes de visibilité (spectres spatiaux déjà vus)
et avec de l'info sur les phases du spectre spatial
on est sur la voie de la reconstruction d'image sans hypothèse a priori

## Slide 128: spectro interféromètrie
les signaux interférométriques évoqués jusqu'ici
concernent une longueur d'onde
On peut obtenir les visibilités à plusieurs longueurs d'onde
simultanément (voir plus haut : codage de l'information)
plusieurs intérêts :
étude de la source à plusieurs longueurs d'onde simultanément
on peut déceler si la structure de la source est chromatique
gros gain d'information et gain en fiabilité (voir plus loin)
On peut aussi mettre en évidence des asymétries dans la structure
sans avoir recours à plus de 2 télescopes

## Slide 129: morphologie chromatique

B /
Visibilité ( , B / )
0
le chromatisme
se répercute sur
les courbes de visibilité
monochromatiques
source observée
0
baisse de contraste à0
note : si la source est ponctuelle dans le continuum
elle peut aussi servir de calibrateur de visibilité ( Vcont = 1)

## Slide 130: progression le long du fil
contexte science, motivation, but
boite à outils conceptuelle (formalisme)
fondements théoriques
interférométrie, principes : monde idéalisé
difficultés : monde réel
clef de voute : HRA
peut-être pas le temps d'en parler
et peut-être même pas le temps
d'arriver jusque là ?

## Slide 131: difficultés (quelques)
but primordial : qualité des mesures de visibilité
justesse (mesures sans biais)
precision (barres d'erreurs faibles)
sensibilité ( accès aux visibilités faibles )
fidélité (robustesse des mesures, reproductibilité)
trois points "clef"
stabilité : tout écart au nominal dégrade la mesure
calibration : necessité de compenser les degradations
Rapport Signal à Bruit : fiabilité des mesures
plusieurs registres de difficultés
methodologiques, operatoires, exploitation science

## Slide 132
illustrations graphiques

O()

justesse
u
V(u)
1

mesur
mesur = trop gros

O()
u
V(u)
1
binarité = non vue
precision

O()

O()
u
V(u)
1
structure = non vue
?
V min accessible
sensibilité

## Slide 133: causes et natures des degradations de la mesure de V
toute instabilité des paramètres de la configuration
MAIS au sol, il faut inclure l'atmosphere dans la configuration
piston, tip-tilt, speckles
ici q devient aléatoire, on doit en estimer la valeur moyenne
causes de nature aléatoire
causes de nature deterministe
ajustement non-nominal des paramètres de la configuration
alignements optiques, aberrations
échantillonnage des franges (spatio-temporel)
metrologie ( maintien à zero, de la ddm)
désequilibre photometrique (I1  I2)
non compensation d'effets exterieurs à la configuration
refraction differentielle atmospherique
conjugaison de pupilles (entrée / sortie)
orientation des polarisations (vecteurs champs non \\)
calage de la base
Vmesur = q.V
avec q <1

## Slide 134: causes aléatoires : atmosphère et al.
P : piston
bruit de phase
franges
translatées aléatoirement
et en permanence
TT : tip-tilt
mauvaise superposition des images
Speckles :
atmosphère !!
tout bouge
tout bouge
tout bouge
tout bouge

/ r0
r0
D

f()
P
TT
tél.2
tél.1
on observe
qq chose comme ça

## Slide 135: piston, tilt : V mal estimé
x
2t
I(x,

,

)
temps
x
I ( x)

.F
(t)

x
Ecoh(t)
Eincoh
V(t)

@1
@2


## Slide 136: piston, tilt : facteurs de degradation special fana-mathiques ! gens normaux s'abstenir
+
q

=


Vmesur = qtilt .V
qpist
Vmesur = qpist .V

## Slide 137: illustration : intensité en présence de speckles

I()
/r0
/D
/B : interfrange
I()

r0
D
D

## Slide 138: dégradations de l'information : visibilité mesurée
le résultat de tout ça est que
la visibilité mesurée et la visibilité vraie (visibilité astrophysique, degré de cohérence)
ne sont pas la même chose :
chaque cause k de dégradation se traduit par un facteur qk
compris entre 0 et 1 (borne 1 non incluse dans la réalité)
ainsi on doit tenir compte de la relation :
Vmesurée = (q1.q2…..qK). Vvraie
Vmesurée = (réponse en visibilité).Vvraie
le jeu (!) consiste à retrouver Vvraie et à amener les qk
le plus près possible de la valeur 1.
Note :
la réponse varie donc avec les conditions d'observation
(atmosphère mais pas seulement)

## Slide 139: il faut tout de même évoquer le spatial

## Slide 140: autres approches pour avoir de la HRA
parmi d'autres
tavelographie (speckle interferometry)
occultations par la Lune

## Slide 141: tavelographie ( speckle interferometry) - 1
courte pose ( 1 ms)
longue pose ( > 100 ms)
imagerie classique
ici, on peut espérer retrouver
le pouvoir de
résolution théorique
ici on ne peut pas
le problème
comment lutter ?

## Slide 142: comment retrouver la résolution théorique ?
approche optimiste (donc irresponsable en interfero) :
"comme pour le cas academique, je balance un coup de TF sur l'image"
alors on fait quoi ?
approche speckle : on somme ce qui ne bouge pas malgré le random
autocorrelation ou module carré de la TF
autrement dit on recupere
le module de la T(f) et si on moyenne on ne perd pas completement
les hautes frequences
misere ! les images ressemblent à ça
on somme les images ?? gros naif : tout bouge !
la fonction de transfert (sic) T(f) est random-instable au delà de r0/
si on moyenne on perd les frequences elevees
D/

## Slide 143: Occultations d'étoiles par la Lune - 1
le phénomène :
20 h
21 h
la lune dérive
par rapport au grand manège,
elle vient cacher des étoiles
à cause de la diffraction de Fresnel
la lumière de l'étoile projette sur Terre
des franges de bord d'écran

## Slide 144: Occultations d'étoiles par la Lune - 2
l'observation du phénomène :
l'observable est une courbe de lumière (bruitée) :
signal photométrique
donnant la
puissance collectée
par le télescope
au cours du passage
des franges
(durée typique
du passage
0.1 seconde en visible)
S(t)
t
les franges se déplacent
devant le telescope
vitesse de l'ordre de 700 m/s

## Slide 145: Occultations d'étoiles par la Lune_3 un interféromètre grand comme ça !
base de
l'interferometre
telescope
lune
l'exploitation du phénomène
lune
le profil des franges est donné par la convolution
Ifranges () = O() * R()
l'information HRA est dans la forme
de la courbe (contraste et enveloppe des franges)
on peut dire qu'on a un interféromètre
l'interféromètre d'Augustin Fresnel

## Slide 146: Occultations d'étoiles par la Lune_3 interféromètre grand comme ça ..... et instrument petit comme ça ?
*
=
le profil enregistré est donné par la convolution avec T() (telescope)
Itelescope() = Ifranges() * T()
alors plus petit le diamètre, plus fidèle l'enregistrement ?
le profil des franges est donné par la convolution Ifranges () = O() * R()
plus grosse l'étoile, plus faible est le contraste
convolution  lissage
*
=
*
=
peut être, mais plus faible le rapport signal à bruit !!!
moins fiable l'exploitation des franges, moins bon l'interféromètre

## Slide 147: conclusion (absence de)
interferometrie sur le papier : très beau magnifique
interferometrie sur le terrain :
très beau magnifique aussi
mais il faut le moral
conseil aux jeunes :
mettez vous du coté des bits
et pas du coté des photons
solution aux problèmes ? une autre fois

## Slide 148: le syndrome de la Joconde - 1
La Joconde , c'est comme le Soleil,
on connaît la physionomie en détail
Si on observait
à résolution angulaire dégradée
on aurait
ça

## Slide 149: le syndrome de la Joconde - 2
si on a un modèle a priori (Joconde)
et qu'on observe des choses
comme ça
alors on est tenté de dire que les objets sont
comme ça

## Slide 150: le syndrome de la Joconde - 3
en fait, j'ai fabriqué
les deux représentations ci-dessous
en dégradant la résolution
des images ci-contre
le modèle a priori
nous a amené
loin de la vérité
surtout pour le deuxième cas

## Slide 151
ça y est
cette fois , c'est bien fini
réveillez vous
merci de votre attention

## Slide 152: et maintenant à fond la forme !